衢江区中医院医共体高家分院自助机设备采购要求

一、需求数量

| 序号 | 设备名称 | 需新增或更新数量（台） | 预算单价（万元） | 预算合计（万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式自助一体机 | 2 | 4.6 | 9.2 |  |
| 2 | 壁挂机 | 1 | 1.9 | 1.9 |  |
| 合计 |  |  |  | 11.1 |  |

- 相关参数

（一）立式自助一体机

| 序号 | 名称 | 技术规格参考 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信步工控主机 | LGA 1150，i3双核心，3.7GHz，Haswell，四线程，22纳米，55W内存:4GB-DDR3-1600MHz硬盘:128G SSD H81芯片组，1个VGA接口，10串口，10USB口，2个DDRIII内存插槽，4SATA接口，1个网口，1个PCIe*16插槽，1个并口内置AT或ATX电源：100V-240V/50Hz/60Hz自适应 |  |
| 2 | 显示器 | 43寸液晶显示器，VGA+DVI接口,分辨率1920*1080,亮度≥300d/m2,对比度不低于1000:1,响应时间不低于5ms,比例16:9,可视角度178° 配备电源适配器 43寸电容触摸屏，不低于分辨率4096*4096,响应速度＜15ms，USB接口，16：9，4mm钢化玻璃，10点触摸 |  |
| 3 | 电 容触摸屏 |  |  |
| 4 | 电动读卡器 | 电动式;磁条卡可读,接触式IC可读写；ISO7811 1,2,3磁道可读；ISO7816(T=0或T=1) CPU卡可读写；卡位置光电检测；走卡速度: 200mm/秒，寿命：200万次或5年；IC触点寿命:30万次以上;超时、非法卡收卡；掉电吐卡,加电子闸门, 配备异型卡喉 | 就诊卡、医保卡读卡器，通过物理板卡联接到医保读卡器 |
| 5 | 医保读卡器 | 符合衢州医保要求 | 内置 |
| 6 | 凭条打印机 | 打印头寿命：大于等于100 KM，切刀寿命：150万次(65um厚的纸张;纸张100um厚的不低于100万次)，黑标识别，自动切纸，80mm宽，带防卡纸器，少纸及缺纸报警 |  |
| 7 | 身份证 | 二代证阅读器,公安部认证产品 |  |
| 8 | 电动读卡器 | 电动式;磁条卡可读,接触式IC可读写；ISO7811 1,2,3磁道可读；ISO7816(T=0或T=1) CPU卡可读写；卡位置光电检测；走卡速度: 200mm/秒，寿命：200万次或5年；IC触点寿命:30万次以上;超时、非法卡收卡；掉电吐卡,加电子闸门, 配备异型卡喉 | 银行卡读卡器 |
| 9 | 密码键盘 | 形式：标准EPP硬件加密键盘 键数：16键，其中10只数字键（0－9），6只功能键，加密算法：支持3DES、DES算法及ANSI X9.8PIN Block格式，符合ANSI X9.24安全标准 密钥管理：只能写入不能读出，带密钥拆封自毁功能 防窥设计：有密码防窥安全措施 其他要求：防水、防尘、防暴，支持按键音 |  |
| 10 | 人脸识别摄像头 | 3D摄像头，符合支付宝人脸识别要求 |  |
| 11 | 扫码蹲 | 像素640*480，支持一维条码Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5等；支持二维条码PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec Hanxin等 |  |
| 12 | 指示灯模块 | 每一个需要与客户交互的设备模块支持通过LED指示灯方式进行操作指引，灯光绿色柔和。 |  |
| 13 | 多媒体语音 | 双喇叭输出 |  |
| 14 | 门禁、报警 | 支持非法开门报警等 |  |
| 15 | 电源 | 稳定输出DC24V电源，DC12V电源 |  |
| 16 | 大堂式机柜 | 大堂机柜:前、后开门维护。全钢机柜、不易变形，外观美观、大方，防水、防尘、防锈、防腐、耐磨，推拉式轨道维护，布线规范、合理，四周带氛围灯 |  |
| 17 | 激光打印机 | A4,1200*1200dpi,A4：40ppm，A5：60 ppm,双面：A4：20ppm，256MB,；自动双面打印，USB2.0,鼓粉分离；标配纸盒250页； |  |
| 18 | 软件功能 | 包含银医软件（具备挂号、缴费、查询、对账、退费、刷脸）；实现统一支付平台管理功能，满足统一支付、统一应用、统一管理；实现浙江省最多跑一次相关银医自助功能；包含对接费用。 |  |

- 壁挂机

| 序号 | 名称 | 技术规格参考 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主控模块 | Intel 双核 1.9GHz CPU；4G内存,1T硬盘,可扩展，4个RS-232接口，6个USB接口，显卡，声卡及音响，100M网卡 |  |
|  | 显示设备 | ≥18.5英寸LCD液晶显示屏，分辨率1024*768 ，32位真彩，对比度500:1，亮度：＞300 cd／平方米，响应时间：＜30 ms ，支持手写输入，触摸分辨率4096*4096，高灵敏，高透光率，定位准确: ＜2mm，响应时间：3ms，准确率：99%，保护功能：防水、防尘、防暴，防刮擦。 |  |
|  | 金属加密键盘 | 类别：EPP硬件加密键盘，须符合国家和国际的相关认证规定，具备人民银行认证资质 支持3DES、DES、MAC算法及最新Triple DES算法,支持ANSI X 9.8PIN Block 格式,符合ANSI X9.24、ECB等安全标准 在非加密模式下可做系统数字键盘使用 键数：16键金属键盘，10个数字键，6个功能键 密钥管理：可存储16组64位的密钥，只能写入不能读出，带密钥拆封自毁功能 防窥设计：有密码防窥安全措施 保护功能：防水、防尘、防暴，支持按键音 可准确向后台报送数据状态 键盘寿命：2000000次以上 |  |
|  | 读卡器 | 带PSAM卡卡座，支持IC卡/磁卡读写，支持ISO/IBM磁条标准，兼容多种通讯协议,通过银联PBOC2.0&EMV认证 磁头寿命：≥50万次 IC卡触点使用寿命：≥30万次 |  |
|  | 诊疗卡处理模块 | 磁条卡、接触式IC卡及非接触IC卡读写模块,读写符合ISO7811 标准的磁条卡、符合ISO7816标准的接触式IC卡、符合ISO14443 A标准的非接触式IC卡 |  |
|  | 第二代身份证阅读器 | 公安部授权产品，支持第二代身份证快速阅读。 符合居民身份证阅读器通用技术要求，兼容ISO14443（TypeB）标准； 工作频率：13.56MHz（fc）； 阅读距离：0-5cm； 阅读时间：<0.5s； 平均无故障工作时间（MTBF）：大于5000小时； |  |
|  | 凭条打印机 | 打印类型：热敏打印 打印宽度：58 mm 打印速度：150 mm/sec以上 切刀寿命：60万次以上 纸卷直径:50mm 黑标检测：有 切纸功能：自动切纸（半切/全切），可自定义长度切纸，带防卡纸嘴 缺纸检测：预缺纸检测，缺纸检测 可准确向后台报送数据状态 |  |
|  | 条码阅读器 | 支持一维/二维码识读； 支持纸质/手机读取； 最高精度达到 5 密尔(0.125 毫米) |  |
|  | 医保读卡器 | 符合衢州医保要求，通过物理板卡连接到电动读卡器上 |  |
|  | 机柜 | 全钢机柜、不易变形，外观美观、大方，符合人体工程学设计，布局合理，工艺精细，防水、防尘、防锈、防腐、耐磨，推拉式轨道维护，非正常开门报警。 （可根据客户需求更改外观、结构及颜色等） |  |
|  | 人脸识别摄像头 | 3D摄像头，符合支付宝人脸识别要求 |  |
|  | 软件功能 | 包含银医软件（具备挂号、缴费、查询、对账、退费、刷脸）；实现统一支付平台管理功能，满足统一支付、统一应用、统一管理；实现浙江省最多跑一次相关银医自助功能；包含对接费用。 |  |